SensoIRIS תכנת

התקן תכנות לאביזרי SensoIRIS

התכנת הוא כלי לקביעת כתובות ליחידות שונות של מערכת  SensoIRIS(גלאים, לחצנים, צופרים

ומודולי – MIO). התכנת נועד לקריאה וכתיבת כתובות.

כמו כן, הוא נועד לקביעת פרמטרים לגלאים הכתובתיים: T110, T110IS, S130, S130IS, M140140IS.

פרטים טכניים

| (4,2 ÷ 8)VDC | מתח ספק ראשי |
| --- | --- |
| Batteries 4 x 1,5V, size AA | מתח אספקה - גיבוי |
| (28 ±2)mA @ 6VDC (22 ±2)mA @ 6VDC (60 ±5)mA @ 6VDC | צריכת זרם המתנה – צג דולק המתנה – צג כבוי תקשורת לאביזר |
| 1 ÷ 250 | תחום כתובות |
| YES | תפריט אנגלית |
| 225 x 102 x 65 mm | מידות |
| 260g | משקל(ללא סוללות) |
| -5°C ÷ 40°C | טמפרטורות עבודה |
| -20°C ÷ +70°C | טמפרטורת אכסון |
| ≤93% @ +40°C | לחות אכסון |

תרשים חיבור

דוגמה לחיבור לבסיס SensoIRIS MC-D

ניתן למצוא תרשים חיבור לכל אחד מאביזרי SensoIRIS, בהוראות התקנה של האביזר המסוים.

מדריך מהיר – לחצני התכנת

| Button | Operating Menus תפריט פעולה | Function-פונקציה |
| --- | --- | --- |
|  | Main- ראשי | Set address הגדרת כתובת. | Check address בדיקת כתובת | Read Parameters קריאת ערכים | Save parameters שמירת ערכים | Language שפה |  |
|  | Esc | ( | ( | ( | ( | ( | ( | דחיית ההגדרות יציאה לתפריט ראשי מראה את ורסיית התוכנה של התכנת והלוגו של היצרן. |
|  | Up | ( |  |  | ( | ( | ( | חזרה לתפריט או פרמטר קודם. |
|  | Modify |  | ( |  |  | ( |  | הגדלה ב 1 של מספר דיגיטלי |
|  | Down | ( |  |  | ( | ( | ( | המשך למסך הבא בתפריט. |
|  | Right |  | ( |  |  | ( |  | הזזת סמן ימינה |
|  | Enter | ( | ( | ( | ( | ( | ( | אשר את ההגדרות. התחל קריאת/כתיבת כתובות והגדרת פרמטרים. |

הערה:

לכפתורים    יש תפקיד שונה – תלוי בתפריט שנבחר. הסימן  “(” מראה את התפריטים שבהם הכפתור פעיל ומבצע את הפונקציה  המתוארת.

פרוצדורת תכנות כתובת

חיבור התכנת ליחידה.

הרכב גלאי לבסיס התכנת.

השתמש במחברי קליפ  עבור מודול הבסיס של SensoIRIS MC-D.

עבור ההתקנים הבאים:  MIO, MOUT, MC-Z, MCP150  השתמש בכבל ייעודי עם 5 פיני קונקטור

הדלק את יחידת התכנת.

בחר set address מהתפריט. קבע את הכתובת לצריבה והרץ.

המתן לסוף ההליך והסר את האביזר. אין צורך בכיבוי התכנת.

חבר את ההתקן הבא לתכנות והמשך בתכנות.

הערה:

אם חוברו שני אביזרים לתכנות, התכנת ייתן הודעת שגיאה בצריבת/קריאת כתובת אביזר.

הודעות

| Successfully | צריבת/קריאת הכתובת או הפרמטר הצליחה. |
| --- | --- |
| Unsuccessfully | צריבת/קריאת הכתובת או הפרמטר נכשלה. |
| Wrong Address | הגדרת כתובת חורגת מתחום ההגדרה: 1 ÷ 250. |
| No Device | לא הותקן אביזר בתכנת. |
| More Devices | מותקנים יותר מאביזר אחד. |
| Commun. Error | בעיית תקשורת עם אביזר התכנות. |
| Overload | עומס בקו התקשורת . |
| Short Circuit | קצר בקו התקשורת. |

הפעלת מתכנת SensoIRIS

Setting  -   צריבת כתובת לאביזר

- לחץ מספר פעמים על כפתור  (Esc) כדי להגיע לתפריט ראשי, אם אתה נמצא באחד התפריטים.

- השתמש בכפתורי  (Up)  ו     (Down)לבחירת “Set Address” מהתפריט.

Set address Check address Read parameters Save parameters

- לחץ על כפתור  (Enter)  ועבור לתת תפריט הבא:

New Address 001 Enter Address

- השתמש בלחצנים  (Modify)   ו    (Right)  לקביעת כתובת לאביזר.

לחץ   (Right) להזזת הסמן ימינה. כאשר הסמן יגיע למקום האחרון של הכתובת, הסמן יזוז אוטומטית לספרה הראשונה של הכתובת.

לחץ  (Modify) להוספה בספרה. ניתן להעלות את ערך הספרה כאשר הסמן מהבהב.

: דוגמאות

- הכתובת המוצגת:   009 ולחיצה על כפתור  (Modify) יעלה את ערך הכתובת ל 010.

- הכתובת המוצגת: 099 והלחיצה על  (Modify) יעלה את ערך הכתובת ל 100.

- הכתובת המוצגת – 099 ולחיצה על כפתור  (Modify) ישנה את הערך ל 009. במקרה זה, אין מעבר לספרה הגבוהה (100), ןהספרה 9 תשתנה ל 0.

- לחץ על כפתור   (Enter) להתחיל את הליך הכתיבה. כאשר פרוצדורת הכתיבה בעיצומה המסך יציג:

New Address 001 Wait please

- בסיום תהליך הכתיבה תוצג ההודעה הבאה:

New Address 001 Successfully

דוגמא:    הגדרת כתובת 115 לאביזר .

| Set address Check address Read parameters Save parameters | בחר בתפריט את " Set address" – השתמש בלחצני “UP” ו “Down” להגעה לשורה הרצויה בתפריט. |
| --- | --- |
| (Enter) | לחץ על כפתור “Enter” . |
| New Address 001 Enter Address | מסך “New address” יופיע . הסמן יצביע על הספרה הנמוכה. |
| (Right) | לחץ על " Right" כדי שהסמן יצביע על הספרה הראשונה. |
| New Address 001 Enter Address |  |
| (Modify) | לחץ על “Modify” כדי לשנות את ערך הספרה הראשונה. |
| New Address 101 Enter Address | הספרה הראשונה הוגדרה. |
| (Right) | לחץ על “Right” ועבור לספרה השנייה של הכתובת. |
| New Address 101 Enter Address |  |
| (Modify) | לחץ על “Modify” כדי לשנות את ערך הספרה השנייה. |
| New Address 111 Enter Address | הספרה השנייה הוגדרה. |
| (Right) | לחץ על " Right" כדי שהסמן יצביע על הספרה השלישית. |
| New Address 111 Enter Address |  |
| 4 x (Modify) | לחץ על “Modify” 4 פעמים כדי לשנות את ערך הספרה השלישית ל 5. |
| New Address 115 Enter Address | הספרה השלישית הוגדרה. |
| (Enter) | לחץ על כפתור "Enter" כדי לסיים את צריבת הכתובת לאביזר. |
| New Address 115 Wait please | המתן לסיום התהליך. |
| New Address 115 Successfully | הודעת מסך המעידה על הצלחת כתיבת/צריבת הכתובת לאביזר. |
| (Esc) | לחץ מספר פעמים על כפתור “Esc”, כדי לחזור לתפריט הראשי. |

קריאת כתובת אביזר

לחץ מספר פעמים על כפתור (“ (Esc  ,כדי לחזור לתפריט הראשי .

השתמש בלחצני  (Up) and  (Down)  לבחירת תפריט “Check address”.

Set address Check address Read parameters Save parameters

לחץ על  (Enter) כדי להתחיל קריאת כתובת האביזר.

בזמן הליך הקריאה של הכתובת מהאביזר יוצג המסך הבא:

Address > Wait please…

.

בסיום מוצלח של קריאת כתובת האביזר, יוצג המסך הבא:

Address >001 Successfully

בצדו הימני עליון של המסך תוצג כתובת האביזר.

כישלון קריאת כתובת האביזר, יציג את המסך הבא:

Address > Unsuccessfully

קריאת מאפייני האביזר

בחירת אופציה זו מאפשרת לקבל את מאפייני הגלאים הבאים: T110, T110IS, S130, S130IS, M140 and M140140IS  .

המאפיינים משתנים בהתאם לסוג הגלאי. להלן טבלה המתארת את המאפיינים לפי סוג הגלאי:

| T110, T110IS | S130, S130IS | M140, M140IS |
| --- | --- | --- |
| Address כתובת | Address כתובת | Address כתובת |
| רמת אזעקה יום: Class* | רמת רגישות אזעקה יום - Sensitivity** | רמת רגישות אזעקה יום - Sensitivity** |
| רמת אזעקה יום: Class* | רמת רגישות אזעקה לילה - Sensitivity** | רמת רגישות אזעקה לילה - Sensitivity** |
| CONFIG | OPTOFFSET | OPTOFFSET |
| Version גרסה | OPTGAIN | OPTGAIN |
|  | CALIBRATION | CALIBRATION |
|  | CONFIG | CONFIG |
|  | Version גרסה | Version גרסה |

* Class according EN54-5: A1R/ A2R/ BR/ CR/ A1S/ A2S/ BS/ CS

** Sensitivity level according EN54-7: Low/ Middle/ Normal/ High

Note: At SensoRIS M140 and SensoRS M140IS detectors, class A1R is factory set for the heat part and could not be changed.

צפייה במאפייני הגלאי:

- לחץ מספר פעמים על כפתור  (Esc)  עד הגעה לתפריט ראשי.

- התקן את הגלאי בתכנת.

- השתמש בלחצני  (Up) and  (Down)  כדי לבחור את תפריט “Read parameters” .

Set address Check address Read parameters Save parameters

- לחץ על כפתור  (Enter). ההודעה: “Read parameters. Wait, please...” תופיע בזמן שהתכנת יקרא את מאפייני הגלאי. בסיום, יוצגו מאפייני הגלאי.

- מאפייני הגלאי המוצגים משתנים לפי סוגו:

Address – כתובת הגלאי.

Day -  רמת רגישות יום.

Night  - רמת רגישות לילה.

גלאי חום מוגדרים  - מוגדרים על ידי class לפיEN-54  .

גלאים עשן אופטיים - מוגדרים על פי רגישות לפי EN-54.

OPTOFFSET, OPTGAIN, CALIBRATION, CONGIF – ערכים ייחודיים המוגדרים על ידי היצרן.

Version – גרסת תוכנה.

דוגמא:  קריאת מאפייני גלאי  SensoIRIS T110.

| Set address Check address Read parameters Save parameters |  | (( Т110 Address 1 Day A1R Night A1R |  | (( Т110 CONFIG 4 Version 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הערה: כדי לראות את כל מאפייני SensoIRIS S130(IS) and M140(IS) השתמש בלחצן  (Down).

שמירת מאפיינים(פרמטרים).

בחירה באופציה זו, מאפשרת לשנות פרמטרי הגלאים הבאים: T110, T110IS, S130, S130IS, M140 and M140140IS.

ניתן לשנות את כתובת הגלאי ולהגדיר  מאפיין חדש לאזעקת יום ולאזעקת לילה.

ATTENTION: To ensure correct parameters setting, it is obligatory first to read the current set parameters and then to enter the “Save parameters” menu!

קינפוג פרמטרים חדשים לגלאי:

- לחץ מספר פעמים על כפתור  (Esc)  עד הגעה לתפריט ראשי.

- התקן את הגלאי בתכנת.

- בחר בתפריט “Read parameters”  כדי לסקור את מאפייני הגלאי. חזור לתפריט ראשי.

- השתמש בלחצני  (Up) and  (Down)  כדי לבחור את תפריט “Save parameters”.

Set address Check address Read parameters Save parameters

- לחץ על לחצן  (Enter).

- חץ המהבהב “(” מצביע שמאלה, משמעותו שהתכנת שומר את הפרמטרים בגלאי.

מעבר  וקביעת ערכי הפרמטרים יתבצע בעזרת  (Up) and  (Down).

- Address – מראה את הכתובת הנוכחית של הגלאי.

הכנסת כתובת חדשה – לחץ על כפתור  (Enter).

התכנת נכנס ל setting mode – הספרה האחרונה של הכתובת מהבהבת.

בצע את אותו הליך שבוצע ב “Set address”  . אשר את הכתובת ע"י לחצן  (Enter).

לחץ על לחצן   (Down) כדי לעבור לפרמטר הבא.

- Day level

רמת גילוי אתראת יום מוצגת על המסך. לגלאי אופטי ולגלאי חום יש ערכים שונים-

ראה טבלה לעיל. כניסה ל Day level  - לחץ על לחצן  (Enter) .

התכנת מאפשר את עריכה –  השינוי הרצוי.  אשר את הערך החדש

בעזרת הלחצן  (Enter). לחץ על  (Down) כדי להמשיך לפרמטר הבא.

- Night level

רמת גילוי אתראת יום מוצגת על המסך. לגלאי אופטי ולגלאי חום יש ערכים שונים-

ראה טבלה לעיל. כניסה ל Night  level  - לחץ על לחצן  (Enter) .

התכנת מאפשר את עריכה –  השינוי הרצוי.  אשר את הערך החדש

בעזרת הלחצן  (Enter). לחץ על  (Down) כדי להמשיך לפרמטר הבא.

Save

לחץ על לחצן  (Enter) . ההודעה “Wait, please...” תופיע.

בסוף התהליך תופיע ההודעה “Successfully” שמשמעותה שהשינוי הצליח.

בחירת שפה

לחץ מספר פעמים על  (Esc)  עד לחזרה לתפריט הראשי.

השתמש בלחצני  (Up) and  (Down)  לבחירת תפריט “Language”.

Check address Read parameters Save parameters Language

לחץ על  (Enter) כדי לבחור  “Language”.

השתמש בלחצני  (Up) and  (Down)  לבחירת  השפה הרצויה.

English Български Turkce Espanol

לחץ על  (Enter) לאישור בחירתך או לחץ על  (Esc) לביטול הפעולה.

התכנת יטען את השפה שנבחרה ויעבור למסך ראשי.

Check address Read parameters Save parameters Language

השפה הנבחרת לא תשתנה גם לאחר כיבוי התכנת .

הגדרת ערכי כתובת 251 – 255 ( אביזר ללא כתובת – מאופס)

במידה ונדרש אביזר ללא כתובת, יש להגדירו בכתובות שבין 251 – 255(אחד מהם). המערכת מזהה את האביזרים בתחום הכתובות האלו, כאביזרים ללא כתובת.

- לחץ על הלחצנים Enter & ESC  (חץ על שניהם בו זמנית ואל תרפה) והדלק את התכנת.

- בחר את "Set address" מתוך התפריט ,הגדר כתובת בין 251 -255  והרץ את פעולת הכתיבה לאביזר כפי שמתוארת בסעיף 1.

- המתן לסיום מוצלח של פעולת הכתיבה ןהסר את האביזר.

- חבר את האביזר הבא.

- המשך לפעולה הבאה שברצונך לבצע.

Teletek Electronics JSC

Address: Bulgaria, Sofia-1407, 14A Srebarna Str.

Tel: +359 2 9694 800; Fax: +359 2 962 52 13

e-mail: info@teletek-electronics.bg; http://www.teletek-electronics.com